## Slide 1
Eletrônica Analógica
Aula 10 – Estudo Prático de JFET e MOSFET
Prof. Giancarlo Michelino Gaeta Lopes

## Slide 2: Na aula passada
JFET:
  Funcionamento;
  Curva de carga;
  Polarização.

## Slide 3: Nessa aula
Circuitos amplificadores com JFET;
Simulação de circuitos com JFET;
MOSFET:
  Funcionamento;
  Operação como chave.

## Slide 4
O transistor de efeito de campo (JFET)

## Slide 5
Funcionamento do JFET:
  VDS estabelece o fluxo de corrente;
  VGS controla o canal do fluxo  quanto mais negativo, menor é o fluxo de corrente.
Fonte: elaborada pelo autor
Fonte : (MALVINO, 2008)

## Slide 6
Podemos dizer que uma variação da tensão porta-fonte de um JFET resultará em uma variação de corrente de dreno utilizando-se o fator de transcondutância (gm):
Fonte: adaptado de Boylestad (2011, p. 401).
Notes: odemos dizer que o fator de transcondutância é a inclinação 62 U3 - Transistores de efeito de campo (FET) desta curva no ponto de operação

## Slide 7
O fator de transcondutância também pode ser determinado pela derivada de ID em relação à VGS por meio da equação de Shockley:
Como o valor máximo para o fator de transcondutância (gm0) ocorre quando VGS=0, com isso:

## Slide 8
Impedância de entrada do JFET:
  Idealmente infinito;
  1000 MΩ para situações práticas;
Impedância de saída:
Fonte: Tavares (2018, p. 64).
Notes: Já a impedância de saída é definida como a inclinação da curva característica horizontal no ponto de operação do gráfico I V DS DS

## Slide 9
Circuito equivalente CA para um JFET:
Fonte: Tavares (2018, p. 65).

## Slide 10
Circuito equivalente CA para um JFET com polarização fixa:
Fonte das imagens: Tavares (2018, p. 66).

## Slide 11
Equações:

## Slide 12
Circuito equivalente CA para autopolarização:
Mesmas equações que a polarização fixa;

## Slide 13
Circuito equivalente CA para polarização por divisor de tensão:

## Slide 14
Circuito equivalente CA para polarização com porta comum:

## Slide 15
Quais as diferenças entre os TBJs e JFETs?

## Slide 16
TBJ | JFET
Controlado por Corrente | Controlado por Tensão
IC depende de IB | ID depende de VGS
Duas Cargas simultaneamente | Só um tipo de carga
Baixa Impedância de Entrada | Alta Impedância de Entrada
Maior sensibilidade de sinal | Menor sensibilidade de sinal
Maior ganho de tensão | Menor ganho de tensão
Instável em relação de Temperatura | Estável em relação à Temperatura
Maior Tamanho | Menor Tamanho

## Slide 17
Simulação de circuitos com JFET

## Slide 18: Multisim online
Simulador online: https://www.multisim.com/
Fonte: www.multisim.com

## Slide 19
Encontre o ponto de operação do seguinte circuito por meio da simulação:
Fonte: Malvino (2016, p. 435).

## Slide 20
Montar o circuito de polarização e obter o ponto de operação por meio da simulação;
Ajustar a transcondutância do JFET para 3500;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 21
Montar e simular o circuito amplificador:
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 22
MOSFET

## Slide 23
A corrente a ser fornecida para um circuito, que circulará entre o terminal Fonte e o Dreno do FET, é controlada pela tensão aplicada no terminal Porta;
Fonte: https://bit.ly/2SfkGaC

## Slide 24
Polarização do mosfet:
Fonte: https://bit.ly/2SfkGaC

## Slide 25
Características importantes do MOSFET:
  Acionado por tensão;
  Possui região ativa pequena  utilizado largamente como chave;
  Perdas ôhmicas normalmente menores que no transistor;
Fonte: https://goo.gl/images/qoTV9T

## Slide 26
Realizar a simulação de um circuito de MOSFET operando como chave:
Fonte: https://images.app.goo.gl/GE9FocpURKsXBxYbA

## Slide 27
Dúvidas?!

## Slide 28: Recapitulando
Circuitos amplificadores com JFET;
Simulação de circuitos com JFET;
MOSFET:
  Funcionamento;
  Operação como chave.