## Slide 1
Eletrônica Analógica
Aula 11 – Fundamentos dos amplificadores operacionais
Prof. Giancarlo Michelino Gaeta Lopes

## Slide 2: Na aula passada
Circuitos amplificadores com JFET;
Simulação de circuitos com JFET;
MOSFET:
  Funcionamento;
  Operação como chave.

## Slide 3: Nessa aula
Amplificadores operacionais:
  Simbologia;
  Características;
  Funcionamento;
  Ideal x real;

## Slide 4
Amplificadores operacionais

## Slide 5
Amplificadores operacionais:
  Componente eletrônico que possui em sua estrutura interna um junção de resistores, capacitores e transistores;
  Utilizado para realizar operações matemáticas com sinais;
  Amplificação de sinais de baixa amplitude;
Fonte: https://goo.gl/images/Po0s9I

## Slide 6
O amplificador operacional tem sua estrutura interna baseada em um amplificador diferencial:
Fonte: adaptado de Schuler (2013b, p. 2).

## Slide 7
O amplificador diferencial pode operar de diversas formas:
  Entrada simples  uma entrada aterrada;
  Entrada dupla  sinais de polaridade oposta nas entradas;
  Modo-comum  mesmo sinal em ambas entradas;
Fonte: adaptado de Schuler (2013b, p. 2).

## Slide 8
Principais seções de um amplificador operacional:
Fonte: Schuler (2013b, p. 12).

## Slide 9: Símbolo do amp-op
Duas entradas  inversora e não inversora;
Saída  multiplica por um ganho a diferença de tensão entre as duas entradas: ;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 10
Assim como o amplificador diferencial, o amp-op pode operar em entrada simples, entrada dupla e modo comum;
A alimentação pode ser simples ou simétrica;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 11
Diagrama esquemático de um amp-op:
Fonte: Schuler (2013b, p. 13).

## Slide 12
Características de um amplificador operacional:
  Rejeição de modo comum  redução de ruído;
  Alta impedância de entrada  não drenam corrente do sinal de entrada;
  Baixa impedância de saída  maximiza a transferência de potência;
  Alto ganho  pode ser controlado pela adição de componentes externos;

## Slide 13
A razão de rejeição de modo comum é dada por:
  Ad é o ganho diferencial;
  Ac é o ganho em modo comum;

## Slide 14
O ganho de tensão do amp-op é dado por:
O slew rate especifica a taxa máxima de variação da saída quando um sinal é aplicado na entrada:

## Slide 15
Amp-op ideal x real

## Slide 16
Existem vários circuitos integrados com amplificadores operacionais comercialmente;
Um dos mais famosos, considerado o padrão da indústria e comercializado desde 1960 é o 741:
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 17
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 18
Tipos de montagens possíveis:
  Sem realimentação  circuitos comparadores simples;
  Realimentação positiva  circuitos osciladores e comparadores;
  Realimentação negativa circuitos amplificadores;

## Slide 19
Análise do datasheet de um amp-op

## Slide 20
Aplicação do amp-op

## Slide 21
O ruído de baixa frequência, como o gerado pela rede, causa a distorção dos sinais presentes em um circuito eletrônico;
Como projetar um circuito que amplifique o sinal e não o ruido?
Fonte: Teixeira (2018, p. 195).

## Slide 22: Resolvendo a Situação-Problema 1
De uma forma geral, a tensão de saída de um amplificador operacional é dada por:
A razão de rejeição de modo comum é dada por:

## Slide 23
Para o 741, o CMRR é de 90dB  ganho diferencial 31622,78 vezes maior que o ganho de modo comum;
Devido a razão de rejeição em modo comum do amp-op, é possível utilizar a sua característica diferencial para eliminar o ruído;
Fonte: Teixeira (2018, p. 206).

## Slide 24
Dúvidas?!

## Slide 25: Recapitulando
Amplificadores operacionais:
  Simbologia;
  Características;
  Funcionamento;
  Ideal x real;