## Slide 1
Eletrônica Analógica
Aula 12 – Circuitos básicos com amp-op
Prof. Giancarlo Michelino Gaeta Lopes

## Slide 2: Na aula passada
Amplificadores operacionais:
  Simbologia;
  Características;
  Funcionamento;
  Ideal x real;

## Slide 3: Nessa aula
Circuitos básicos com amp-op:
  Amplificador inversor;
  Amplificador não inversor;
  Amplificador somador;
  Amplificador subtrator;

## Slide 4
Amplificadores operacionais

## Slide 5
A alimentação pode ser simples ou simétrica;
Duas entradas  inversora e não inversora;
Saída  multiplica por um ganho a diferença de tensão entre as duas entradas: ;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 6
Características de um amplificador operacional:
  Rejeição de modo comum  redução de ruído;
  Alta impedância de entrada  não drenam corrente do sinal de entrada;
  Baixa impedância de saída  maximiza a transferência de potência;
  Alto ganho  pode ser controlado pela adição de componentes externos;

## Slide 7
A razão de rejeição de modo comum é dada por:
  Ad é o ganho diferencial;
  Ac é o ganho em modo comum;
O ganho de tensão do amp-op é dado por:

## Slide 8
Importância do CMRR

## Slide 9
Situação: Ponte de Wheatstone ligada a um amplificador diferencial:
Utilizar o LM741, com suas características de amplificação e rejeição de modo comum é a melhor opção?
Fonte: adaptada de Aguirre (2013, p 146).

## Slide 10: Resolvendo a Situação-Problema
Realizar a análise da razão de rejeição de modo comum do amplificador operacional;
Sendo R3/R1 = 500 e CMRR = 80 dB:
Fonte: adaptada de Aguirre (2013, p 146).
Notes: Podemos usar uma abordagem digital e dizer que, quando o ímã está próximo do sensor, teremos nível lógico 1 e, caso contrário, nível lógico 0. Dessa forma, a cada rotação completa, teremos um único nível lógico 1 e uma sequência de 0 até que o ímã passe novamente pelo sensor, formando uma onda quadrada

## Slide 11
Como a tensão de saída possui variação de 20 mV, deve se trocar o amplificador operacional;
Selecionando um amp-op com CMRR = 120 dB, temos:

## Slide 12
Circuitos básicos com amp-op

## Slide 13: Operação em malha aberta
O amp-op opera sem realimentação nenhuma, com ganho determinado pelo fabricante  comparador;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 14: Operação com realimentação
Pode ser utilizada a realimentação:
  Negativa: circuitos amplificadores;
  Positiva: circuitos osciladores;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 15: Amplificador inversor
  Impedância de entrada infinita  não há corrente sendo drenada pelas entradas;
  Não há diferença de potencial entre as entradas;
  Tensão da entrada inversora igual a tensão da entrada não inversora  “curto circuito virtual”;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 16
Resistência R2 faz a realimentação negativa;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 17: Amplificador não inversor
Mantém a polaridade do sinal;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 18: Amplificador somador não inversor
Fazendo todos os resistores iguais:
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 19: Amplificador somador inversor
Fazendo todos os resistores iguais:
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 20: Amplificador diferencial
Fazendo todos os resistores iguais:
Fonte: elaborada pelo autor
Se R1 = R3 e R2 = R4:

## Slide 21: Amplificador de instrumentação
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 22: Buffer
Utilizado para desacoplamento de sinais;
Tensão de saída é igual a tensão de entrada;
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 23
Dúvidas?!

## Slide 24
Calcule Vout. Considere os amplificadores ideais.
Fonte: elaborada pelo autor

## Slide 25: Recapitulando
Circuitos básicos com amp-op:
  Amplificador inversor;
  Amplificador não inversor;
  Amplificador somador;
  Amplificador subtrator;